土壤及地下水自行监测报告

| 委托单位： | 汝州市天工铜业有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 河南鼎晟检测技术有限公司 |
| 编制时间： | 2022年10月09日 |

目录

1 项目背景	1

1.1项目由来	1

1.2工作依据	1

1.3工作内容及技术路线	2

2企业概况	3

2.1企业名称、地址、地理位置等	3

2.2企业历史、行业分类、经营范围等	4

2.3企业用地已有的环境调查与监测情况	4

3周边环境及自然状况	5

3.1自然环境	6

3.2 社会环境	8

4 企业生产及污染防治情况	9

4.1 企业生产概况	9

4.2 企业总平面布置	9

4.3各重点场所、重点设施设备情况	9

5 重点监测单元及重点区域识别	14

5.1 重点单元识别与分级	14

5.2 重点区域划分	14

6土壤和地下水监测点位布设方案	17

6.1重点单元、重点区域及相应监测点/监测井的布设位置	17

6.2 各点位布设原因分析	18

6.3 各点位分析测试指标及选取原因	20

7 样品采集	22

7.1 采样方法及程序	22

7.2 现场采样位置及深度	25

8 监测结果分析	27

8.1 企业所在地块水文地质情况	27

8.2 土壤监测结果分析	27

8.3 地下水监测结果分析	35

9 结论与措施	41

9.1 监测结论	41

9.2 企业针对监测结果拟采取的主要措施及原因	41

10 质量保证与质量控制	42

10.1 监测机构及人员	42

10.2 监测方案制定的质量保证与控制	42

10.3 现场 QA/QC	42

10.4 项目质量控制管理结构	43

10.5 实验室 QA/QC	44

附件	70

附件1 土壤污染隐患重点场所、重点设施设备排查表	70

附件2 实验室样品分析检测报告	71

附图	89

附图1本场地平面布置图	89

附图2土壤监测点位分布图	90

附图3地下水监测点位分布图	91

# 1 项目背景

# 1.1项目由来

为加强在产企业土壤及地下水环境保护监督管理，防控在产企业土壤及地下水污染，受汝州市天工铜业有限公司的委托，河南鼎晟检测技术有限公司2022年08月06日对汝州市天工铜业有限公司地下水、土壤进行现场采样，08月22日完成全部检测项目。依据检测后的数据及现场核查情况，对照相关标准，编制了本检测报告。

### 1.2工作依据

一、法律法规及文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）（2020.09.01）；

（3）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019.1.1）；

（4）《中华人民共和国土地管理法》（2019年修正），2020.01.01；

（5）《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》，2018.08.01；

（6）《中华人民共和国水污染防治法(2017年6月27日第二次修正)》 ，2018.01.01；

（7）《河南省土壤污染防治条例》2006年；

（8）《河南省人民政府关于印发河南省清洁土壤行动计划的通知》（豫政【2017】13号）。

二、导则、规范及标准

（1）《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）；

（2）《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）；

（3）《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）；

（4）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2014）；

（5）《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）；

（6）《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2-2019）；

（7）《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ 25.3-2019）；

（8）《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2020）；

（9）《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）。

## 1.3工作内容及技术路线

汝州市天工铜业有限公司的土壤和地下水自行监测工作内容及技术路线见图1-1。

图1-1 土壤和地下水自行监测工作内容及技术路线

# 2企业概况

## 2.1企业名称、地址、地理位置等

### 2.1.1企业名称

本次监测范围企业名称为汝州市天工铜业有限公司，厂区内生产区域、办公区域、生活区域等，本次调查区域面积21333.44m2。

### 2.1.2企业地址

汝州市天工铜业有限公司位于河南省平顶山市汝州市杨楼镇杨楼村（经纬度为 112.686312o, 34.145939o）。

### 2.1.3企业地理位置

汝州市位于河南省中西部，地理坐标为北纬33°56′--34°20′，东经112°31′--113°07′。因北汝河贯穿全境而得名，总面积1573平方公里，总人口120万，辖21个乡镇街道,459个行政村，是平顶山市下辖的县级市，也是河南省十个省直管县试点之一。在省会郑州市西南124公里，平顶山市西北75公里处。汝州市东与禹州、郏县接壤，南与宝丰、鲁山毗邻，西与汝阳、伊川交界，北与登封相连。

图2-1本次监测区域范围

## 2.2企业历史、行业分类、经营范围等

### 2.2.1企业历史

根据信息采集阶段成果以及人员访谈内容，该地块1964-2006年为杨楼磷肥厂地块，主要生产热法磷肥，主要生产工艺为：磷矿、蛇纹石(或白云石加硅石)和焦炭预先破碎成块料(10~40mm)，按一定比例配制炉料送至炉顶入炉，从热风炉引来的热空气，经风嘴进入炉内,焦炭即在热空气作用下迅速燃烧产生高温,使炉料熔融。熔料定期或连续从炉底排出，用压力约为0.3MPa的水流喷射熔体流(每吨肥料的用水量约20t),使其碎成细小的颗粒，经干燥和磨细即得产品。

汝州市天工铜业有限公司，于2006年开始建设汝州市天工铜业有限公司利用冶金废渣提取有价金属项目，主要从事金属废料、回收的金属废料、尾矿、废渣资源综合利用，用于冰铜的生产；企业于2013年扩建完成年产1.2万吨粗铜项目生产线，但该项目自试运行后（2013年），由于资金不足，原材料、产品产量供需矛盾突出，大气候生产形势差，经济效益低，就一直处于停产状态。

### 2.2.2行业分类

汝州市天工铜业有限公司属C3211铜冶炼行业。

### 2.2.3经营范围

汝州市天工铜业有限公司主要从事金属废料、回收的金属废料、尾矿、废渣资源综合利用。

## 2.3企业用地已有的环境调查与监测情况

2020年7月受平顶山市生态环境局委托，河南华测检测技术有限公司对该企业地块进行土壤检测，检测结果显示：煅烧生产区（点位编号1A01）土壤表层样0-0.5m中重金属指标砷（检测结果：211mg/kg）、铅（检测结果：2.29×103mg/kg）均超标。（土壤限值参照《建设用地土壤污染风险管控标准》GB36600-2018中建设用地二类用地筛选值：砷：60mg/kg；铅：800mg/kg）。其余土壤检测结果均符合土壤限值参照《建设用地土壤污染风险管控标准》GB36600-2018中建设用地二类用地筛选值要求。

2021年09月受汝州市天工铜业有限公司委托，河南鼎晟检测技术有限公司对该企业地块进行地下水、土壤检测，检测结果地下水各点位的所有数据均未超出《地下水质量标准》（GB14848-2017）第Ⅲ类限值要求；土壤各点位的所有数据均未超出《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）筛选值第二类用地限值要求。

# 3周边环境及自然状况

## 3.1自然环境

### 3.1.1气候环境

汝州市域属暖温带大陆性季风气候，四季分明，春季暖和气温回升快，干旱少雨；夏季炎热，雨量集中，多东南风；秋季凉爽、天气晴朗；冬季寒冷，雨雪稀少，多西北风。1989--2000年间，年平均气温为15℃，最高温度40.7℃（1992年6月9日），最低温度-15.8℃（1990年2月10日）。年平均日照时数为2258.8小时，年平均无霜期为226天。年平均降水量为606.5毫米，最多年份935.2 毫米（2000年），最少年份417.0毫米（1991年）。

### 3.1.2地形地貌

汝州北靠巍巍嵩山，南依茫茫伏牛，南北山连绵起伏向中部延伸，形成了丘陵和河川相间的地貌。山地丘陵面积1235平方公里，占总面积的78.1%，平原面积338平方公里，占总面积的21.9%。北汝河自西向东南穿境而过，境内全长45公里，宽500--1500米，有大支流9条，向南北山呈鱼翅状分布。河滩总面积约10.1万亩。汝州地面高程海拔最高的岘山为1165.8米，最低的小屯镇路寨村东北为145米。

本厂区位于汝州市杨楼镇杨楼村，所在地地势南高北低，属半丘陵地带。

### 3.1.3水文地质

通过查询《汝州市地下水资源开发利用保护规划2018》区域地质资料，该场地位于杨楼镇，该场地所处区域包气带岩性主要以粉土、砂类土为主。根据《汝州市地下水资源开发利用保护规划2018》中区域地质资料，该场地地下水类型属于I2松散岩类孔隙水，地下水埋深约为10-20m，结合场地内地势南高北低，西高东低，且南北、东西落差较大的情况，场地内地下水流向大致为由西北向东南。

图3-1《汝州市地下水资源开发利用保护规划2018》区域地质资料

图3-2区域地下水流向信息

## 3.2 社会环境

### 3.2.1周边地块用途

根据前期信息采集阶段资料，地块周边1000米范围内存在居民区和农田，其中东侧为居民区，西、南、北侧为农田。

### 3.2.2敏感目标分布

根据前期信息采集阶段资料，地块周边1000米范围内存在居民区和农田，敏感目标情况见表3-1。

表3-1周边情况一览表

# 4 企业生产及污染防治情况

## 4.1 企业生产概况

汝州市天工铜业有限公司，于2006年开始建设汝州市天工铜业有限公司利用冶金废渣提取有价金属项目，主要从事金属废料、回收的金属废料、尾矿、废渣资源综合利用，用于冰铜的生产；企业于2013年扩建完成年产1.2万吨粗铜项目生产线，但该项目自试运行后（2013年），由于资金不足，原材料、产品产量供需矛盾突出，大气候生产形势差，经济效益低，就一直处于停产状态。

## 4.2 企业总平面布置

该项目总平面布置采用分区布置，原料储存仓库在厂区的西侧，生产车间位于厂区中央位置，在生产车间的西南方向是循环池捞渣池，正北方向依次为沉淀池和宿舍楼。成品仓库位于地块东侧位置，固体废物存储仓库在成品仓库西侧，在其南侧建有循环水池。厂区办公楼布置在东北角。布置情况见图3-2。

图4-1本场地平面布置图

## 4.3各重点场所、重点设施设备情况

### 4.3.1各重点场所、设施、设备分布情况

根据现场调查成果，识别出的重点场所有：生产区、原料储存区、成品仓库、循环水池、循环池捞渣池、沉淀池、固体废物存储区。重点场所基本情况如表4-1所示，重点场所分布位置如图4-2所示。

表4-1 重点区域场所基本情况一览表

| 序号 | 代码所示重点区域名称 | 重点区域编码 | 重点区域名称 | 重点监测单元风险分级 | 面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点区域 | 17481.47 |
| 1 | 生产车间 | 11 | 生产区 | 二类单元 | 7304.30 |
| 2 | 储罐、产品及原辅材料储存区 | 12 | 原料储存区 | 二类单元 | 6301.30 |
| 3 |  | 12 | 成品仓库 | 二类单元 | 1400.30 |
| 4 | 废水治理区 | 13 | 循环水池 | 二类单元 | 339.06 |
| 5 |  | 13 | 循环池捞渣池 | 一类单元 | 133.42 |
| 6 |  | 13 | 沉淀池 | 一类单元 | 238.69 |
| 7 | 固体废物贮存或处置场 | 14 | 固体废物存储区 | 二类单元 | 1764.40 |

### 4.3.2各重点场所或设施设备的功能/涉及的生产工艺

根据地块基础信息调查结果，结合实际现场踏勘情况，现企业生产工艺主要为粗铜生产线，生产工艺流程图详见图4-3。

图4-3 工艺流程图

### 4.3.3各重点场所或设施设备使用、贮存、转运或产出的原辅材料、中间产品和最终产品清单/涉及的有毒有害物质信息

根据地块基础信息调查结果，结合实际现场踏勘情况，企业原辅材料及能源消耗见表4-2。产品方案见表4-3。

表4-2项目原辅材料及能源消耗

| 序号 | 名称 | 年度消耗量 | 理化性质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冶金废渣 | 9860t/a | 冶金废渣是指冶金工业生产过程中产生的各种固体废弃物。主要指炼铁炉中产生的高炉渣；钢渣；有色金属冶炼产生的各种有色金属渣，如铜渣等；以及从铝土矿提炼氧化铝排出的赤泥以及轧钢过程产生的少量氧化铁渣 | 外购 |
| 2 | 铜粉 | 504t/a | 纯品，带有红色光泽的金属，熔点(℃)： 1083，沸点(℃)： 2595，相对密度(水=1)： 8.92。不溶于水 | 外购 |
| 3 | 焦炭 | 720t/a | 焦炭是固体燃料的一种。由煤在约1000℃的高温条件下经干馏而获得。主要成分为固定碳，其次为灰分，所含挥发分和硫分均甚少。呈银灰色，具金属光泽。质硬而多孔 | 外购 |

表4-3 企业产品方案

| 产品名称 | 设计年产量 |
| --- | --- |
| 冰铜 | 3238吨/年 |

### 4.3.4各重点场所或设施设备废气、废水、固体废物收集、排放及处理情况

根据地块基础信息调查结果，结合实际现场踏勘情况，现企业生产工艺主要为粗铜生产线，产排污情况见表4-4。

表4-4    污染物产生及排放情况

| 产污环节 | 污染因子 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 破粉碎工序 | 粉尘 | 袋式收尘器收集 |
|  | 冶炼炉 | 烟尘、SO2 | 经多级沉降室、袋式收尘器收集之后通过烟囱排放 |
| 废水 | 生活污水 | COD、BOD | 经化粪池处理后泵至厂区设置的30m3的水 池中，作为厂区绿化灌溉用水，不外排 |
|  | 生产废水 | 冷却水 | 在循环池沉淀后循环使用，不外排 |
| 固废 | 冶炼炉 | 水淬渣 | 作为水泥原料出售 |
|  | 工人 | 生活垃圾 | 统一收集后定期运往垃圾填埋场处理 |

### 4.3.5有毒有害物质在厂区内的转运情况

企业有毒有害物质在厂区内的转运情况如下表所示：

表4-5 有毒有害物质的储存及使用情况

| 物质名称 | CAS号 | 最大存量（t） | 临界量（t） | 储存方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冶金废渣 | / | 1000 | / | 原料库堆存 |
| 冰铜渣 | / | 500 | / | 原料库堆存 |
| 铜渣 | / | 500 | / | 原料库堆存 |
| 含铜废料 | / | 1500 | / | 原料库堆存 |
| 铜粉 | 7440-50-8 | 500 | / | 原料库堆存 |
| 石灰 | 1305-78-8 | 100 | / | 编织袋 |
| 片碱 | 1310-73-2 | 100 | / | 编织袋 |
| 焦炭 | 65996-77-2 | 500 | / | 原料库堆存 |
| 齿轮油 | / | 0.04 | 2500 | 编织袋 |
| 润滑油 | / | 0.04 | 2500 | 编织袋 |
| 冲渣水 | / | 30 | 200 | 冲渣水池 |
| 收尘灰 | / | 1000 | 200 | 危废暂存间 |

# 5 重点监测单元及重点区域识别

## 5.1 重点单元识别与分级

根据各设施信息、污染物迁移途径等，识别企业内部存在土壤或地下水污染隐患的重点设施。存在土壤或地下水污染隐患的重点设施一般包括但不仅限于：

a）涉及有毒有害物质的生产区或生产设施；

b）涉及有毒有害物质的原辅材料、产品、固体废物等的贮存或堆放区；

c）涉及有毒有害物质的原辅材料、产品、固体废物等的转运、传送或装卸区；

d）贮存或运输有毒有害物质的各类罐槽或管线；

e）三废（废气、废水、固体废物）处理处置或排放区。

经排查认为确实具有土壤污染隐患的重点场所或重点设施设备，应识别为重点监测单元开展土壤和地下水监测工作，并根据其土壤和地下水污染风险水平划分其风险级别，重点监测单元风险级别的划分依据参见表5-1。

表5-1 重点监测单元风险级别划分表

| 单元类别 | 划分依据 |
| --- | --- |
| 一类单元 | 内部存在隐蔽性重点设施设备的重点监测单元 |
| 二类单元 | 除一类单元外其他重点监测单元 |
| 注：隐蔽性重点设施设备，指污染发生后不能及时发现或处理的重点设施设备，如地下、半地下或接地的储罐、池体、管道等 。 |

可将重点监测单元分布较为密集的区域划分为重点区域，根据工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）5.2的要求统筹规划监测点位和监测指标，原则上每个重点区域面积不宜大于6400 m2。

## 5.2 重点区域划分

根据现场调查成果，识别出的重点区信息见表5-2。

表5-2 基础信息调查阶段识别重点区域面积

| 序号 | 代码所示重点区域名称 | 重点区域编码 | 重点区域名称 | 重点监测单元风险分级 | 面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点区域 | 17481.47 |
| 1 | 生产车间 | 11 | 生产区 | 二类单元 | 7304.30 |
| 2 | 储罐、产品及原辅材料储存区 | 12 | 原料储存区 | 二类单元 | 6301.30 |
| 3 |  | 12 | 成品仓库 | 二类单元 | 1400.30 |
| 4 | 废水治理区 | 13 | 循环水池 | 二类单元 | 339.06 |
| 5 |  | 13 | 循环池捞渣池 | 一类单元 | 133.42 |
| 6 |  | 13 | 沉淀池 | 一类单元 | 238.69 |
| 7 | 固体废物贮存或处置场 | 14 | 固体废物存储区 | 二类单元 | 1764.40 |

表5-3  重点关注区域识别情况

| 序号 | 重点区域名称 | 识别依据 | 特征污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煅烧生产区 | 该区域为原磷肥煅烧、固体废物堆放区域， 亦为现企业冰铜、粗铜煅烧生产线，该区域地面破损，且存在未硬化区域，地势高低不平，雨水等容易溢流，污染物容易迁移。 | 镍、铅、砷、汞 铜、镉、铬、氟化物、苯并芘 |
| 2 | 原料堆存区 | 该区域为原磷肥厂堆放矿石、原料的区域， 亦为现企业堆放原辅料的区域，地面硬化较为完好。 | 镍、铅、砷、汞铜、镉、铬 |
| 3 | 固体废物存储区 | 该区域原磷肥球磨区域，为现地块固体废物堆存区，现地面硬化较为完好。 | 镍、铅、砷、汞铜、镉、铬、氟 化物、苯并芘 |
| 4 | 成品存储区 | 该区域为成品仓库，现存放烧制好的粗铜， 杂物，地面硬化较为完好。 | 镍、铅、砷、汞 铜、镉、铬 |
| 5 | 循环水捞渣池 | 该区域为循环水以及水淬工序捞渣池，现场 用水存在抛洒溢流现象，且无防渗措施，废渣中污染物容易迁移。 | 镍、铅、砷、汞 铜、镉、铬、氟化物、苯并芘 |
| 6 | 循环水池 | 该区域为原粗铜生产线（已停产）循环水池无防渗措施， | 镍、铅、砷、汞 |
| 7 | 原捞渣池 | 该区域为原粗铜生产线（已停产）捞渣池， 现已被回填 | 镍、铅、砷、汞 铜、镉、铬、氟化物、苯并芘 |

| 生产区 | 原料储存区 |
| --- | --- |
| 沉淀池 | 冰铜区域 |

图5-2重点区域现场图

# 6土壤和地下水监测点位布设方案

## 6.1重点单元、重点区域及相应监测点/监测井的布设位置

重点单元、重点区域及相应监测点/监测井的布设位置如下图所示：

图6-1 土壤监测点位分布图

图6-2 地下水监测点位分布图

## 6.2 各点位布设原因分析

a、布点原则

自行监测点/监测井应布设在重点设施周边并尽量接近重点设施。

重点设施数量较多的企业可根据重点区域内部重点设施的分布情况，统筹规划重点区域内部自行监测点/监测井的布设，布设位置应尽量接近重点区域内污染隐患较大的重点设施。

监测点/监测井的布设应遵循不影响企业正常生产且不造成安全隐患与二次污染的原则。

b、对照点

在企业外部区域远离各重点设施处布设至少1个地下水对照点。对照点应保证不受企业生产过程影响且可以代表企业所在区域的土壤本底值。

选点依据

①地质条件与本场地一致，能代表土质情况；

②位于地表径流上游，排除受本场地地表径流的影响；

③位于本场地的主导风向上游；排除受本场地废气影响；

④与本场地之间有山坡阻隔；

⑤距离公路和其它人类活动区有一定距离；

点位布置见附图。

c、土壤监测点

根据导则要求，一类单元土壤监测以深层采样为主，每个一类单元下游原则上均应布设至少1个深层土壤监测点，不宜与其他单元合并监测，监测点的采样深度略低于该设施或设备底部与土壤接触面。下游50 m范围内设有地下水监测井并按照本标准要求开展地下水监测的一类单元，可不开展土壤监测。二类单元土壤监测以表层采样为主，应参照HJ 25.2中对于土壤表层采样的要求，以0~0.5 m为重点采样层，开展采样工作。原则上每个相对独立的二类单元周边应布设至少1个表层土壤监测点，每个重点区域应布设至少2个表层土壤监测点，监测点数量及位置可根据区域大小或区域内重点单元数量等实际情况适当调整。

本场地布设6个土壤监测点和1个土壤对照点，二类单元设置土壤（0-0.5 m处）为重点采样层，一类单元设置深层采样为主。

表6-1  土壤点位布设一览表

| 点位编号 | 点位名称 | 选点依据 |
| --- | --- | --- |
| T1 | 厂区外北侧农田 | 此点区域位于生产区主导风向上风向，作为厂区土壤的对照点 |
| T2 | 原料储存仓库西北 | 此点区域未硬化，用于监控原料储存装卸逆转过程中遗撒对土壤造成的污染 |
| T3 | 沉淀池北侧 | 此点区域未硬化，用于沉淀池使用过程若存在破冒滴漏对土壤造成的污染 |
| T4 | 循环池捞渣池北侧 | 此点区域未硬化，位于煅烧生产区西侧，重点行业调查时煅烧生产区布设的点位土壤检测结果重金属砷铅超标 |
| T5 | 固体废物存储仓库西南 | 此点区域未硬化，位于煅烧生产区东侧及原捞渣池附近，重点行业调查时煅烧生产区布设的点位土壤检测结果重金属砷铅超标 |
| T6 | 成品库南侧 | 此点区域未硬化，该区域地势较低，位于厂区主导风向下风向，用于监控本厂区污染物大气沉降对土壤造成的影响 |
| T7 | 煅烧生产区西 | 该区域地面破损，且存在未硬化区域，重点行业调查时煅烧生产区布设的点位土壤检测结果重金属砷铅超标 |

d地下水监测

每个企业原则上应至少设置3个地下水监测井（含对照点），且尽量避免在同一直线上，每个存在地下水污染隐患的重点设施周边或重点区域应布设至少1个地下水监测井，具体数量可根据设施大小、区域内设施数量及污染物扩散途径等实际情况进行适当调整。

本次布设3个地下水监测井利用厂区自备井及周边农田灌溉井。本场地自备井井一口，位于成品库北侧，井深地下水井井深约30m，水位埋深约20m，周边农田灌溉井井深约20-25m，水位埋深约18m，均属于浅层地下水，满足《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）要求。

表6-2  地下水点位布设一览表

| 点位编号 | 点位名称 | 选点依据 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 原料储存区及沉淀池下游 | 位于原料储存区及沉淀池地下水流向下游，监控地下水水质 |
| S2 | 煅烧生产、及固废暂存及循环水池下游 | 位于煅烧生产区及固废暂存区及循环水池下游地下水流向下游，监控地下水水质 |
| S3 | 厂区外西北角农田 | 位于厂区地下水流向上游，作为对照点 |

## 6.3 各点位分析测试指标及选取原因

根据企业生产历史及使用的原辅料信息，识别出本企业涉及的特征污染物有镍、铅、砷、汞、铜、镉、铬、锌、氟化物、苯并芘。根据相关技术导则要求，本次检测土壤测定因子为：GB36600表1中的45项及pH、锌、氟化物。地下水检测因子为：《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1中常规指标（微生物指标、放射性指标除外）35项及铬、苯并芘。各点位分析测试指标见下表。

表6-3各点位分析测试指标一览表

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 作用 |  |  |  |
| 土壤 | T1 | 土壤对照监测点 | 重金属（7项）：镉、汞、砷、铜、铅、铬（六价）、镍；挥发性有机物（27 项）：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯 丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙 烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、 邻二甲苯；半挥发性有机物（11项）：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并 [a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、䓛、萘。pH、锌、氟化物 | 1次/年 | （0-0.5 m） |
|  | T2 | 土壤污染监测点 |  | 1次/年 | （0-0.5 m） |
|  | T3 | 土壤污染监测点 |  | 1次/3年 | （0-0.5m;0.5-2.0m，低于池底0.5m） |
|  | T4 | 土壤污染监测点 |  | 1次/3年 | （0-0.5m;0.5-2.0m，低于池底0.5m） |
|  | T5 | 土壤污染监测点 |  | 1次/年 | （0-0.5 m） |
|  | T6 | 土壤污染监测点 |  | 1次/年 | （0-0.5 m） |
|  | T7 | 土壤污染监测点 |  | 1次/年 | （0-0.5 m） |
| 地下水 | S1 | 地下水污染监控点监测井 | 色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH值、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、乙苯、铬、苯并芘。 | 1次/年 | 利用企业自备井，水面 |
|  | S2 |  |  |  | 利用企业周边农田灌溉井，水面 |
|  | S3 | 地下水对照点监测井 |  | 1次/年 | 利用企业周边农田灌溉井，水面 |

# 7 样品采集

## 7.1 采样方法及程序

### 7.1.1土壤

根据《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2-2019） 中“7 样品采集”的相关规范要求，本次调查土壤采样为钻探取样和人工取样，钻探取样采用钻机（冲击采样）。

土壤样品取出后，再使用土壤转移器转入专用样品瓶和检测器皿中，用便携式光离子化检测器（PID）和 X 射线荧光光谱分析仪（XRF）现场快速检测并做好记录。采样的同时进行现场记录，包含了样品名称和编号、气象条件、采样时间、采样位置、采样深度、样品质地、样品颜色和气味、相关采样人员等。

1、土孔钻探

采用GPS按各采样点坐标进行现场放线定点。钻探结束后回填钻孔， 并插上醒目标志物，以示该点样品采集工作完毕。

2、样品采集

土壤样品采集的标准操作程序如下所述：

（1）VOCs 土壤样品采集

用于检测 VOCs 的土壤样品应单独采集，不允许对样品进行均质化处理， 也不得采集混合样。

取土器将柱状的钻探土壤样品取出后，先采集用于检测VOCs 的土壤样品， 具体流程和要求如下：用刮刀剔除约1-2 cm表层土壤，在新的土壤切面处快速采集样品。针对检测 VOCs的土壤样品，应用非扰动采样器采集不少于5g原状土壤样品推入加有10 mL甲醇（色谱级或农残级）保护剂的40 mL顶空瓶内，推入时将样品瓶略微倾斜，防止将保护剂溅出。

（2）SVOCs 土壤样品采集

用于检测SVOCs 指标的土壤样品，用采样铲将土壤转移至 250 mL棕色广口样品瓶内并装满填实。采集过程中应剔除石块等杂质，保持采样瓶口螺纹处清洁以防止密封不严。

（3）重金属土壤样品采集

用于检测重金属的样品，用采样铲采集土壤样品，采集的过程中应用竹片或竹刀刮去土壤样品与采样铲接触的部分土壤，将剩余的土壤样品转移至聚乙烯袋中。同时采集过程中应剔除石块等杂质，保持聚乙烯袋封口处清洁以防止密封不严。

（4）平行样品采集

土壤平行样品应不少于地块样品总数的10%，每个地块至少采集1份。平行样应在土样同一位置采集，两者检测项目和检测方法应一致，在采集记录单中标注平行样编号及对应的土壤样品编号。本次共采集1组平行样品。

（5）对照点样品采集

对照点采用人工取样，在人工取样的过程中先将取土区域地表清理干净，然后用铁锹开挖一个口径适中、深度约 20cm的取样坑，取样时用不锈钢取样铁锹和刮刀将侧壁表土剥离并按照上述方法采集不同类型的土壤样品。

（6）土壤样品采集拍照记录

土壤装入样品收集瓶中，记录样品编号、采集日期和采样人员等信息。为了防止样品编码信息丢失，应同时在采样瓶和采样袋原有标签上手写样品编码和采样日期，要求字迹清晰可辨。土壤样品采集过程中应针对采样工具、采集位置、VOCs和SVOCs采样瓶和袋装样过程、样品瓶编号等关键信息拍照记录。

（7）其他要求

土壤采样过程中应做好人员安全和健康防护，严禁用手直接采集土样，使用 后的废弃的个人防护用品应统一收集处置。采集前后应对采集器进行清污和清洗，不同土壤样品采集应更换手套、避免交叉污染。

### 7.1.2地下水

1、采样井建设（以中空螺旋钻井为例）

监测井建立方法采用中空螺旋钻设井方式设置监测井。具体设立步骤简述如下：

（1）井管

井管组成包括三部分，自上至下依次为井壁管、滤水管和沉淀管。滤水管位于监测的含水层中，沉淀管长度为不少于100 cm，视弱透水层的厚度而定，沉淀管底部放置在弱透水层内。根据钻孔的初见水位、含水层厚度以及隔水板的深度等综合判断，滤水管安装的深度和长度，井壁管的深度和长度等信息。井管的直径为75 mm，井管全部采用承插式连接，各接头连接时未使用任何黏合剂或涂料。井管材质为PVC，滤水管为穿孔花管包尼龙网布。

（2）地下水监测井下管

监测井钻孔达到深度后进行钻孔淘洗，清除钻孔中的泥浆、泥沙后准备下管。下管前校正孔深，确定下管深度、滤水管长度和安装位置。下管时，速度适中，操作稳准，井管保持竖直。中途遇阻时，缓慢地上下提动和转动井管或扫除障碍后再下管。

（3）填砾及止水

砾料选用质地坚硬、密度大、浑圆度好的白色石英砂砾（直径2~3 mm）。将砾料缓慢输入管壁与井壁中的环形空隙内，避免形成架桥或卡锁现象。填砾高度，自井底向上直至与实管的交界处，即含水层顶板。止水材料选用球状优质红黏土（直径 2-3 mm）回填。止水部位根据场地内含水层分布的情况确定，选择在良好的隔水层或弱透水层处。止水厚度至少从砾料往上 50 cm 和砾料下部 50 cm。

- 构筑井台

在井口出用混凝土固定井管并做标识；测量井位坐标与井管顶的高程。

2、样品采集

（1）地下水采样在采样前的洗井完成后两小时内完成。

（2）使用贝勒管采集地下水样品，一井一管、一井一根尼龙绳。

（3）取水位置为井中储水的中部，取样时测定水样pH值、电导率、浊度等参数。

（4）采集地下水样品过程中需配戴手套，不允许用手触碰取样瓶瓶口，避免设备或外部因素污染样品。

（5）将取得的水样分别装入用于检测不同指标的容器中。测定挥发性有机物的水样用40 mL螺纹顶空瓶取样，加HCl至pH＜2使其稳定，取样瓶中不允许存在顶空或气泡。测定半挥发性有机物的水样也必须注满容器，上部不留空隙。测定重金属的样品用500 mL塑料瓶收集。所有样品盖紧后密封，放入4℃以下保温箱中保存，直至到达分析实验室。

（6）在容器上标注好样品编号和取样时间。地下水采样时及时进行现场记录，记录内容包括：样品名称和编号、采样位置、采样深度、样品的颜色和气味、现场检测结果以及采样人员等。

（7）地下水现场采样质控样一般包括现场平行样、现场空白样、运输空白样等，总数应不少于总样品数的10%，其中现场平行样比例不少于5%。

## 7.2 现场采样位置及深度

### 7.2.1土壤

根据分析，确定本场地的土壤现场采样位置及深度见下表。

表7-1 监测项目一览表

| 检测类别 | 采样点位 | 采样位置 | 采样深度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | T1 | E:112.686252°，N:34.146525° | 表层土0-0.5m |
|  | T2 | E:112.685252°，N:34.145352° | 表层土0-0.5m |
|  | T3 | E:112.685825°，N:34.145925° | 柱状样（0-0.5m、1.5-2.0m、2.0-3.5m） |
|  | T4 | E:112.685252°，N:34.146252° | 柱状样（0-0.5m、1.5-2.0m、2.0-3.5m） |
|  | T5 | E:112.684251°，N:34.144425° | 表层土0-0.5m |
|  | T6 | E:112.684852°，N:34.144152° | 表层土0-0.5m |
|  | T7 | E:112.686352°，N:34.145825° | 表层土0-0.5m |

### 7.2.2地下水

根据分析，确定本场地的监测项目见下表。

表7-2 监测项目一览表

| 检测类别 | 采样点位 | 采样位置 | 采样深度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | S1 | E:112.687252°，N:34.145252° | 水面以下0.2-0.5m |
|  | S2 | E:112.686825°，N:34.144452° | 水面以下0.2-0.5m |
|  | S3 | E:112.681212°，N:34.148252° | 水面以下0.2-0.5m |

# 8 监测结果分析

## 8.1 企业所在地块水文地质情况

通过查询《汝州市地下水资源开发利用保护规划2018》区域地质资料，该场地位于杨楼镇，该场地所处区域包气带岩性主要以粉土、砂类土为主。根据《汝州市地下水资源开发利用保护规划2018》中区域地质资料，该场地地下水类型属于I2松散岩类孔隙水，地下水埋深约为10-20m，结合场地内地势南高北低，西高东低，且南北、东西落差较大的情况，场地内地下水流向大致为由西北向东南。

## 8.2 土壤监测结果分析

### 8.2.1分析测试方法

检测过程中土壤采用的分析方法见表8-1。

表8-1  土壤检测分析方法一览表

| 检测类别 | 检测项目 | 检测标准（方法） | 检测仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 砷 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013 | 原子荧光光度计PF31 （DSYQ-N002-1） | 0.01mg/kg |
|  | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法GB/T 17141-1997 | 原子吸收分光光度计 TAS-990/AGF（DSYQ-N001-1） | 0.01mg/kg |
|  | 铬（六价） | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019 | 原子吸收分光光度计 GGX-810 （DSYQ-N001-2） | 0.5mg/kg |
|  | 铜 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 原子吸收分光光度计 GGX-810 （DSYQ-N001-2） | 1mg/kg |
|  | 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 | 原子吸收分光光度计 TAS-990/AGF（DSYQ-N001-1） | 0.1mg/kg |
|  | 汞 | 土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法 GB/T 17136-1997 | 冷原子吸收测汞仪 F732-VJ （DSYQ-N008-1） | 0.005mg/kg |
|  | 镍 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 原子吸收分光光度计 GGX-810 （DSYQ-N001-2） | 3mg/kg |
| 土壤 | 四氯化碳 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 1.3μg/kg |
|  | 氯仿 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 1.1μg/kg |
|  | 氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 1.0μg/kg |
|  | 1,1-二氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 1.2μg/kg |
|  | 1,2-二氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 1.3μg/kg |
|  | 1,1-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 1.0μg/kg |
|  | 顺式-1,2-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 1.3μg/kg |
|  | 反式-1,2-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 1.4μg/kg |
|  | 二氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 1.5μg/kg |
|  | 1,2-二氯丙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 1.1μg/kg |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 1.2μg/kg |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 1.2μg/kg |
|  | 四氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 1.4μg/kg |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 1.3μg/kg |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 1.2μg/kg |
| 土壤 | 三氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 1.2μg/kg |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 1.2μg/kg |
|  | 氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 1.0μg/kg |
|  | 苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 1.9μg/kg |
|  | 氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 1.2μg/kg |
|  | 1,2-二氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 1.5μg/kg |
|  | 1,4-二氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 1.5μg/kg |
|  | 乙苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 1.2μg/kg |
|  | 苯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 1.1μg/kg |
|  | 甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 1.3μg/kg |
|  | 间,对-二甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 1.2μg/kg |
|  | 邻二甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 1.2μg/kg |
|  | 硝基苯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 0.09mg/kg |
|  | 苯胺 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 0.08mg/kg |
|  | 2-氯酚 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 0.06mg/kg |
| 土壤 | 苯并[a]蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 0.1mg/kg |
|  | 苯并[a]芘 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 0.1mg/kg |
|  | 苯并[b]荧蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 0.2mg/kg |
|  | 苯并[k]荧蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 0.1mg/kg |
|  | 䓛 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 0.1mg/kg |
|  | 二苯并[a, h]蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 0.1mg/kg |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 0.1mg/kg |
|  | 萘 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 0.09mg/kg |
|  | pH值 | 土壤 pH值的测定 电位法 HJ 962-2018 | 离子计PXSJ-216F型（DSYQ-N050-1） | / |
|  | 氟化物 | 土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定 离子选择电极法 HJ 873-2017 | 离子计PXSJ-216F型（DSYQ-N050-1） | 63mg/kg |
|  | 锌 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 原子吸收分光光度计 TAS-990/AGF（DSYQ-N001-1） | 1mg/kg |

### 8.2.2各点位监测结果

表8-2  土壤检测结果表

| 采样时间 | 检测因子 | 单位 | T1表层土(E:112.686252° N:34.146525°) | T2表层土(E:112.685252° N:34.145352°) | T3柱状样 (E:112.685825° N:34.145925°) | GB36600-2018 二类用地筛选值（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0-0.5m | 0-0.5m | 0-0.5m | 1.5-2.0m | 2.0-3.5m |  |
| 2022.08.06 | 砷 | mg/kg | 16.2 | 13.0 | 16.3 | 13.6 | 11.0 | 60 |
|  | 镉 | mg/kg | 1.36 | 1.71 | 1.42 | 0.99 | 0.77 | 65 |
|  | 铬（六价） | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5.7 |
|  | 铜 | mg/kg | 24 | 21 | 27 | 26 | 24 | 18000 |
|  | 铅 | mg/kg | 142 | 251 | 195 | 177 | 153 | 800 |
|  | 汞 | mg/kg | 0.092 | 0.068 | 0.077 | 0.062 | 0.058 | 38 |
|  | 镍 | mg/kg | 40 | 37 | 45 | 52 | 44 | 900 |
|  | 四氯化碳 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.8 |
|  | 氯仿 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.9 |
|  | 氯甲烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 37 |
|  | 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 9 |
|  | 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
|  | 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 66 |
|  | 顺式-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 596 |
|  | 反式-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 54 |
|  | 二氯甲烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 616 |
|  | 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 10 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6.8 |
|  | 四氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 53 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 840 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.8 |
|  | 三氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.8 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.5 |
|  | 氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.43 |
|  | 苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 |
|  | 氯苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 270 |
|  | 1,2-二氯苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 560 |
|  | 1,4-二氯苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 20 |
|  | 乙苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 28 |
|  | 苯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1290 |
|  | 甲苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1200 |
|  | 间,对-二甲苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 570 |
|  | 邻二甲苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 640 |
|  | 硝基苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 76 |
|  | 苯胺 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 260 |
|  | 2-氯酚 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2256 |
|  | 苯并[a]蒽 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 15 |
|  | 苯并[a]芘 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.5 |
|  | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 15 |
|  | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 151 |
|  | 䓛 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1293 |
|  | 二苯并[a, h]蒽 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.5 |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 15 |
|  | 萘 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 70 |
|  | pH值 | / | 7.85 | 7.75 | 7.82 | 7.76 | 7.79 | / |
|  | 氟化物 | mg/kg | 441 | 396 | 451 | 460 | 444 | / |
|  | 锌 | mg/kg | 68 | 52 | 62 | 70 | 60 | / |

表8-2续  土壤检测结果表

| 采样时间 | 检测因子 | 单位 | T4柱状样 (E:112.685252° N:34.146252°) | GB36600-2018 二类用地筛选值（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0-0.5m | 1.5-2.0m | 2.0-3.5m |  |
| 2022.08.06 | 砷 | mg/kg | 8.52 | 9.63 | 7.78 | 60 |
|  | 镉 | mg/kg | 3.69 | 3.93 | 3.36 | 65 |
|  | 铬（六价） | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5.7 |
|  | 铜 | mg/kg | 25 | 20 | 18 | 18000 |
|  | 铅 | mg/kg | 42.6 | 39.3 | 36.3 | 800 |
|  | 汞 | mg/kg | 0.096 | 0.062 | 0.060 | 38 |
|  | 镍 | mg/kg | 52 | 56 | 50 | 900 |
|  | 四氯化碳 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.8 |
|  | 氯仿 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.9 |
|  | 氯甲烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 37 |
|  | 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 9 |
|  | 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
|  | 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 66 |
|  | 顺式-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 596 |
|  | 反式-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 54 |
|  | 二氯甲烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 616 |
|  | 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 10 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6.8 |
|  | 四氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 53 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 840 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.8 |
|  | 三氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.8 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.5 |
|  | 氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.43 |
|  | 苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 |
|  | 氯苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 270 |
|  | 1,2-二氯苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 560 |
|  | 1,4-二氯苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 20 |
|  | 乙苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 28 |
|  | 苯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1290 |
|  | 甲苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1200 |
|  | 间,对-二甲苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 570 |
|  | 邻二甲苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 640 |
|  | 硝基苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 76 |
|  | 苯胺 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 260 |
|  | 2-氯酚 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2256 |
|  | 苯并[a]蒽 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 15 |
|  | 苯并[a]芘 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.5 |
|  | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 15 |
|  | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 151 |
|  | 䓛 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1293 |
|  | 二苯并[a, h]蒽 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.5 |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 15 |
|  | 萘 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 70 |
|  | pH值 | / | 7.82 | 7.75 | 7.70 | / |
|  | 氟化物 | mg/kg | 416 | 420 | 408 | / |
|  | 锌 | mg/kg | 58 | 62 | 55 | / |

表8-2续  土壤检测结果表

| 采样时间 | 检测因子 | 单位 | T5表层土 (E:112.684251° N:34.144425°) | T6表层土 (E:112.684852° N:34.144152°) | T7表层土 (E:112.686352° N:34.145825°) | GB36600-2018 二类用地筛选值（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0-0.5m | 0-0.5m | 0-0.5m |  |
| 2022.08.06 | 砷 | mg/kg | 10.6 | 16.3 | 20.0 | 60 |
|  | 镉 | mg/kg | 0.85 | 1.10 | 0.86 | 65 |
|  | 铬（六价） | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5.7 |
|  | 铜 | mg/kg | 22 | 36 | 20 | 18000 |
|  | 铅 | mg/kg | 136 | 108 | 205 | 800 |
|  | 汞 | mg/kg | 0.092 | 0.072 | 0.052 | 38 |
|  | 镍 | mg/kg | 39 | 48 | 36 | 900 |
|  | 四氯化碳 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.8 |
|  | 氯仿 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.9 |
|  | 氯甲烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 37 |
|  | 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 9 |
|  | 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
|  | 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 66 |
|  | 顺式-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 596 |
|  | 反式-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 54 |
|  | 二氯甲烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 616 |
|  | 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 10 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6.8 |
|  | 四氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 53 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 840 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.8 |
|  | 三氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.8 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.5 |
|  | 氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.43 |
|  | 苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 |
|  | 氯苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 270 |
|  | 1,2-二氯苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 560 |
|  | 1,4-二氯苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 20 |
|  | 乙苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 28 |
|  | 苯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1290 |
|  | 甲苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1200 |
|  | 间,对-二甲苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 570 |
|  | 邻二甲苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 640 |
|  | 硝基苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 76 |
|  | 苯胺 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 260 |
|  | 2-氯酚 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2256 |
|  | 苯并[a]蒽 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 15 |
|  | 苯并[a]芘 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.5 |
|  | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 15 |
|  | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 151 |
|  | 䓛 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1293 |
|  | 二苯并[a, h]蒽 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.5 |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 15 |
|  | 萘 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 70 |
|  | pH值 | / | 7.72 | 7.70 | 7.64 | / |
|  | 氟化物 | mg/kg | 430 | 391 | 418 | / |
|  | 锌 | mg/kg | 42 | 59 | 54 | / |

### 8.2.3监测结果分析

由土壤检测结果可知，土壤各点位的所有数据均未超出《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）筛选值第二类用地限值要求。

## 8.3 地下水监测结果分析

### 8.3.1分析测试方法

检测过程中地下水采用的分析方法见表8-3。

表8-3  地下水检测分析方法一览表

| 检测类别 | 检测项目 | 检测标准（方法） | 检测仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 色度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 （1.1 色度 铂-钴标准比色法） GB/T 5750.4-2006 | 具塞比色管（/） | 5度 |
|  | 嗅和味 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 （3.1 臭和味 嗅气和尝味法） GB/T 5750.4-2006 | 锥形瓶（/） | / |
|  | 浑浊度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 （2.1 浑浊度 散射法-福尔马肼标准） GB/T 5750.4-2006 | 浊度计 WGZ-2000（DSYQ-N013-1） | 0.5NTU |
|  | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 （4.1 肉眼可见物 直接观察法） GB/T 5750.4-2006 | 锥形瓶（/） | / |
|  | pH值 | 水质 pH 值的测定 电极法 HJ1147-2020 | 便携式 pH计 PHBJ-261L型 （DSYQ-W017-1） | / |
|  | 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 （7.1 总硬度 乙二胺四乙酸二钠滴定法） GB/T 5750.4-2006 | 滴定管（/） | 1.0mg/L |
|  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 （8.1 溶解性总固体 称量法） GB/T 5750.4-2006 | 电子天平 FA2004B （DSYQ-N006-1） | / |
|  | 硫酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 （1.3 硫酸盐 铬酸钡分光光度法（热法）） GB/T 5750.5-2006 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪（DSYQ-N004-6） | 5.0mg/L |
|  | 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 （2.1 氯化物 硝酸银容量法） GB/T 5750.5-2006 | 滴定管（/） | 1.0mg/L |
| 地下水 | 铁 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP-OES） Avio200型（DSYQ-N001-3） | 0.01mg/L |
|  | 锰 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP-OES） Avio200型（DSYQ-N001-3） | 0.01mg/L |
|  | 铜 | 水质 65 种元素的测定电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | 电感耦合等离子体质谱仪SUPEC7000（DSYQ-N001-4） | 0.08μg/L |
|  | 锌 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP-OES） Avio200型（DSYQ-N001-3） | 0.009mg/L |
|  | 铝 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP-OES） Avio200型（DSYQ-N001-3） | 0.009mg/L |
|  | 挥发性酚类 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪（DSYQ-N004-6） | 0.0003mg/L |
|  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪（DSYQ-N004-1） | 0.05mg/L |
|  | 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 （1.1 耗氧量 酸性高锰酸钾滴定法） GB/T 5750.7-2006 | 滴定管（/） | 0.05mg/L |
|  | 氨氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 （9.1 氨氮 纳氏试剂分光光度法） GB/T 5750.5-2006 | 紫外可见分光光度计 TU-1810（DSYQ-N004-2） | 0.02mg/L |
|  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法1226-2021 | 紫外可见分光光度计 TU-1810（DSYQ-N004-5） | 0.003mg/L |
|  | 钠 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP-OES） Avio200型（DSYQ-N001-3） | 0.03mg/L |
|  | 亚硝酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 （10.1 亚硝酸盐氮 重氮偶合分光光度法） GB/T 5750.5-2006 | 紫外可见分光光度计 TU-1810 （DSYQ-N004-2） | 0.001mg/L |
|  | 硝酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 （5.2 硝酸盐氮 紫外分光光度法） GB/T 5750.5-2006 | 紫外可见分光光度计 TU-1810 （DSYQ-N004-2） | 0.2mg/L |
|  | 氰化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 （4.1 氰化物 异烟酸-吡唑酮分光光度法） GB/T 5750.5-2006 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪（DSYQ-N004-7） | 0.002mg/L |
|  | 氟化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 （3.1 氟化物 离子选择电极法） GB/T 5750.5-2006 | 离子计PXSJ-216F型 （DSYQ-N050-1） | 0.2mg/L |
| 地下水 | 碘化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 （11.1 碘化物 硫酸铈催化分光光度法） GB/T 5750.5-2006 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪（DSYQ-N004-2） | 1μg/L |
|  | 汞 | 水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法 HJ 597-2011 | 冷原子吸收测汞仪 F732-VJ （DSYQ-N008-1） | 0.02μg/L |
|  | 砷 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 （6.1 砷 氢化物原子荧光法） GB/T 5750.6-2006 | 原子荧光光度计 PF31 （DSYQ-N002-1） | 1.0μg/L |
|  | 硒 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 （7.1 硒 氢化物原子荧光法） GB/T 5750.6-2006 | 原子荧光光度计 PF31 （DSYQ-N002-1） | 0.4μg/L |
|  | 镉 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 （9.1 镉 无火焰原子吸收分光光度法） GB/T 5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计 TAS-990/AGF（DSYQ-N001-1） | 0.5μg/L |
|  | 铬（六价） | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 （10.1 铬（六价） 二苯碳酰二肼分光光度法） GB/T 5750.6-2006 | 紫外可见分光光度计 TU-1810 （DSYQ-N004-5） | 0.004mg/L |
|  | 铅 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 （11.1 铅 无火焰原子吸收分光光度法） GB/T 5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计 TAS-990/AGF（DSYQ-N001-1） | 2.5μg/L |
|  | 三氯甲烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 0.4μg/L |
|  | 四氯化碳 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 0.4μg/L |
|  | 苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 0.4μg/L |
|  | 甲苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 0.3μg/L |
|  | 乙苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | 气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B/GC-MS（DSYQ-N010-1） | 0.3μg/L |
|  | 铬 | 水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 757-2015 | 原子吸收分光光度计 GGX-810（DSYQ-N001-2） | 0.03mg/L |
|  | 苯并[a]芘 | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009 | 岛津液相色谱仪 LC-2010A-HT（DSYQ-N011-2） | 0.004µg/L |

### 8.3.2各点位监测结果

地下水检测分析结果详见表8-4；

表8-4  地下水检测结果表

| 采样时间 | 检测因子 | 单位 | 检测结果 | GB/T 14848-2017 Ⅲ类标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S1(E:112.687252° N:34.145252°) | S2(E:112.686825° N:34.144452°) | S3(E:112.681212° N:34.148252°) |  |
| 2022.08.06 | 色度 | 度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 |
|  | 浑浊度 | NTU | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤3 |
|  | 嗅和味 | / | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | pH值 | / | 7.8 | 7.4 | 7.5 | 6.5≤pH≤8.5 |
|  | 总硬度 | / | 282 | 275 | 261 | ≤450 |
|  | 溶解性总固体 | mg/L | 608 | 610 | 532 | ≤1000 |
|  | 硫酸盐 | mg/L | 49.6 | 56.6 | 46.3 | ≤250 |
|  | 氯化物 | mg/L | 31.6 | 30.5 | 44.0 | ≤250 |
|  | 铁 | mg/L | 0.01（L） | 0.01（L） | 0.01（L） | ≤0.3 |
|  | 锰 | mg/L | 0.01（L） | 0.01（L） | 0.01（L） | ≤0.10 |
|  | 铜 | mg/L | 0.00008（L） | 0.00008（L） | 0.00008（L） | ≤1.00 |
|  | 锌 | mg/L | 0.009（L） | 0.009（L） | 0.009（L） | ≤1.00 |
|  | 铝 | mg/L | 0.009（L） | 0.009（L） | 0.009（L） | ≤0.20 |
|  | 挥发性酚类 | mg/L | 0.0003（L） | 0.0003（L） | 0.0003（L） | ≤0.002 |
|  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05（L） | 0.05（L） | 0.05（L） | ≤0.3 |
|  | 耗氧量 | mg/L | 0.82 | 0.92 | 0.80 | ≤3.0 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.02（L） | 0.02（L） | 0.02（L） | ≤0.50 |
|  | 硫化物 | mg/L | 0.003（L） | 0.003（L） | 0.003（L） | ≤0.02 |
|  | 钠 | mg/L | 40.6 | 58.2 | 47.1 | ≤200 |
|  | 亚硝酸盐 | mg/L | 0.001（L） | 0.001（L） | 0.001（L） | ≤1.00 |
|  | 硝酸盐 | mg/L | 4.0 | 3.6 | 3.9 | ≤20.0 |
|  | 氰化物 | mg/L | 0.002（L） | 0.002（L） | 0.002（L） | ≤0.05 |
|  | 氟化物 | mg/L | 0.8 | 0.7 | 0.8 | ≤1.0 |
|  | 碘化物 | mg/L | 0.001（L） | 0.001（L） | 0.001（L） | ≤0.08 |
|  | 汞 | mg/L | 0.00002（L） | 0.00002（L） | 0.00002（L） | ≤0.001 |
|  | 砷 | mg/L | 0.0010（L） | 0.0010（L） | 0.0010（L） | ≤0.01 |
|  | 硒 | mg/L | 0.0004（L） | 0.0004（L） | 0.0004（L） | ≤0.01 |
|  | 镉 | mg/L | 0.0005（L） | 0.0005（L） | 0.0005（L） | ≤0.005 |
|  | 铬（六价） | mg/L | 0.004（L） | 0.004（L） | 0.004（L） | ≤0.05 |
|  | 铅 | mg/L | 0.0025（L） | 0.0025（L） | 0.0025（L） | ≤0.01 |
|  | 三氯甲烷 | μg/L | 0.4（L） | 0.4（L） | 0.4（L） | ≤60 |
|  | 四氯化碳 | μg/L | 0.4（L） | 0.4（L） | 0.4（L） | ≤2.0 |
|  | 苯 | μg/L | 0.4（L） | 0.4（L） | 0.4（L） | ≤10.0 |
|  | 甲苯 | μg/L | 0.3（L） | 0.3（L） | 0.3（L） | ≤700 |
|  | 乙苯 | μg/L | 0.3（L） | 0.3（L） | 0.3（L） | ≤300 |
|  | 铬 | mg/L | 0.03（L） | 0.03（L） | 0.03（L） | / |
|  | 苯并[a]芘 | µg/L | 0.004（L） | 0.004（L） | 0.004（L） | ≤0.01 |

备注：“L”表示检测结果小于方法检出限。

### 8.3.3监测结果分析

由地下水检测结果可知，地下水各点位的所有数据均未超出《地下水质量标准》（GB14848-2017）第Ⅲ类限值要求。

# 9 结论与措施

## 9.1 监测结论

本项目现场采样检测、样品保存流转及实验室分析均按照《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）、《建设用地土壤污染风险管控和修复 监测技术导则》（HJ25.2- 2019）、《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）、《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）、《水质 样品的保存和管理技术规定》（HJ493-2009）、《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166- 2004）、《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》（HJ1019-2019）及《重点行业企业用地调查样品采集保存和流转技术规定（试行）》、《重点行业企业用地调查质量保证与质量控制技术规定（试行）》（环办土壤函[2017]1896 号，环境保护部办公厅 2017 年 12 月 7 日印发）等标准规范的要求进行。

本项目现场采样检测、样品保存流转及实验室分析等均符合相关标准规范的要求，各项检测项目的检测过程及质控措施均符合相应标准规范的要求，因此，本项目检测结果准确、可靠。

本项目地下水各点位的所有数据均未超出《地下水质量标准》（GB14848-2017）第Ⅲ类限值要求；土壤各点位的所有数据均未超出《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）筛选值第二类用地限值要求。

## 9.2 企业针对监测结果拟采取的主要措施及原因

1、合理处置项目运行过程中产生的污染物，确保达标排放；

2、根据河南省最新的管理要求，及时采取最新的治理措施，减少污染物排放。

3、加强各环保设备检修，保证达标排放。

# 10 质量保证与质量控制

## 10.1 监测机构及人员

为加强在产企业土壤及地下水环境保护监督管理，防控在产企业土壤及地下水污染，受汝州市天工铜业有限公司的委托，河南鼎晟检测技术有限公司按照相关国家标准规范进行检测，根据检测结果编制本检测报告。

采样及检测人员主要包括刘孬旦、郭旭、李丙鑫、孙兴丽、王晓智、贾冬冬、鲁洁洁、魏一飞、王蕊蕊、刘芬芬、李文梦等。

## 10.2 监测方案制定的质量保证与控制

为加强在产企业土壤及地下水环境保护监督管理，防控在产企业土壤及地下水污染，规范和指导在产企业开展土壤及地下水自行监测工作，满足《中华人民共和国环境保护法》、《土壤污染防治行动计划》以及《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》的要求，依据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》及《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）编制监测方案。

## 10.3 现场 QA/QC

1、防止采样过程的交叉污染

在本次现场采样过程中，两次采样之间，采样器具进行清洗；当同一采样点在不同深度采样时，对取样装置进行清洗；当与土壤接触的其他采样工具重复使用时，清洗后使用。采样过程中采样人员佩戴手套。为避免不同样品之间的交叉污染，每采集一个样品须更换一次手套。每采完一次样，都须将采样工具用自来水洗净后再用蒸馏水淋洗一遍。

2、防止采样的二次污染

土样采样结束后，将所有剩余的废弃土装入垃圾袋内，统一运往指定地点储存；水样采样结束后，设备清洗废水使用塑料容器进行收集，不随意排放。

3、现场质量控制

规范采样操作：采样前组织操作培训，采样中一律按规程操作，设置第三方监理。采集质量控制样：现场采样质量控制样一般包括现场平行样、现场空白样、运输空白样、清洗空白样等，且质量控制样的总数应不少于总样品数的10%。规范采样记录：将所有必需的记录项制成表格，并逐一填写。采样送检单注明填写人和核对人。

4、样品运输与保存

针对不同检测项目，选择不同的样品保存方式。本次目标污染物为重金属和有机物，重金属检测样品采用自封袋保存，挥发性有机物检测样品采用顶空瓶保存，半挥发性有机物样品采用具聚四氟乙烯-硅胶衬垫螺旋盖的40mL棕色玻璃瓶，采集均质样品。核对后的样品应立即放入包装完整、密封性良好、内置有适量蓝冰的保存箱中，然后再进行包装。严防样品的损失、混淆和沾污。

运输样品时，填写实验室准备的采样送检单，并尽快将样品与采样送检单一同送往分析检测实验室。采样送检单填写正确无误并保存完整。样品采集后，现场采样人员将重金属样品统一保存在样品保存框里，有机物样品保存在小冰箱里，样品运输过程中严防损失、混淆或沾污，当天送至实验室交由实验室人员。

5、个人防护

根据国家有关危险物质使用及健康安全等相关法规制订现场人员安全防护计划，对相关人员进行培训。现场人员按有关规定，使用个人防护装备。严格执行现场设备操作规范，防止因设备使用不当造成的各类工伤事故。对现场危险区域应进行标识。

## 10.4 项目质量控制管理结构

项目质量控制工作由现场质量控制，质量审核，质量保证协调和技术顾问组共同承担。各项质量控制工作内容如下：

表 10-1 质量控制职责分工表

| 质量控制人员 | 职责 |
| --- | --- |
| 现场质量控制 | 保证现场钻探、取样、样品保存过程满足项目实施方案等要求。当现场工作不满足质量控制要求时，现场质量控制人员有权因质量控制原因停止现场包括项目团队及现场协助性人员在内所有人员的工作，并提出整改要求。 |
| 质量审核 | 由项目总监指定经验丰富的负责人承担，主要负责项目实施方案及项目成果的审核工作。 |
| 质量保证协调 | 质量保证协调员负责就钻探、取样、样品保存、递送、分析等问题与包括业主和实验室在内的各方进行协调。 |
| 技术顾问组 | 对项目中的质量控制问题提供技术支持，包括最新技术、方法；审核技术方案；对现场情况、结论和建议提出审核意见等。 |

## 10.5 实验室 QA/QC

根据《重点行业企业用地调查质量保证与质量控制技术规定（试行）》（环办土壤函[2017]1896号，环境保护部办公厅 2017年12月7日印发），本项目实验室内部质量控包括空白试验、定量校准、精密度控制、准确度控制和分析测试数据记录与审核。

### 10.5.1 空白试验

每批次样品分析时，均进行空白试验。本项目所有方法空白的检出限均小于报告限值。用与采样同批次（清洗或新购）的采样瓶（广口瓶、吹扫捕集瓶、玻璃瓶等）进行空白试验，实验结果小于检出限，样品测定结果有效。检测结果表明，空白试验结果均小于检出限。

本项目试验用水和试剂纯度均符合要求。为了消除试剂和器皿中所含的待测组分和操作过程的沾污，以试验用水代替试剂进行空白试验（试剂空白），然后从试样测定结果中扣除空白值来校正。检测结果表明，试剂空白均低于方法检出限。

本项目每批样品均做了空白试验，本项目空白样品分析测试结果均低于方法检出限。详见表10-2~表10-3。

表 10-2  土壤空白试验控制记录

| 检测项目 | 试验结果 mg/kg | 空白样品是否污染 |
| --- | --- | --- |
|  | 全程序空白 | 运输空白 | 实验空白 |  |
| 四氯化碳 | ND | ND | ND | 否 |
| 氯仿 | ND | ND | ND | 否 |
| 氯甲烷 | ND | ND | ND | 否 |
| 1,1-二氯乙烷 | ND | ND | ND | 否 |
| 1,2-二氯乙烷 | ND | ND | ND | 否 |
| 1,1-二氯乙烯 | ND | ND | ND | 否 |
| 顺式-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | ND | 否 |
| 反式-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | ND | 否 |
| 二氯甲烷 | ND | ND | ND | 否 |
| 1,2-二氯丙烷 | ND | ND | ND | 否 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | ND | ND | ND | 否 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | ND | ND | ND | 否 |
| 四氯乙烯 | ND | ND | ND | 否 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | ND | ND | ND | 否 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | ND | ND | ND | 否 |
| 三氯乙烯 | ND | ND | ND | 否 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | ND | ND | ND | 否 |
| 氯乙烯 | ND | ND | ND | 否 |
| 苯 | ND | ND | ND | 否 |
| 氯苯 | ND | ND | ND | 否 |
| 1,2-二氯苯 | ND | ND | ND | 否 |
| 1,4-二氯苯 | ND | ND | ND | 否 |
| 乙苯 | ND | ND | ND | 否 |
| 苯乙烯 | ND | ND | ND | 否 |
| 甲苯 | ND | ND | ND | 否 |
| 间,对-二甲苯 | ND | ND | ND | 否 |
| 邻二甲苯 | ND | ND | ND | 否 |
| 硝基苯 | / | / | ND | 否 |
| 苯胺 | / | / | ND | 否 |
| 2-氯酚 | / | / | ND | 否 |
| 苯并[a]蒽 | / | / | ND | 否 |
| 苯并[a]芘 | / | / | ND | 否 |
| 苯并[b]荧蒽 | / | / | ND | 否 |
| 苯并[k]荧蒽 | / | / | ND | 否 |
| 䓛 | / | / | ND | 否 |
| 二苯并[a, h]蒽 | / | / | ND | 否 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | / | / | ND | 否 |
| 萘 | / | / | ND | 否 |
| 砷 | / | / | ND | 否 |
|  | / | / | ND | 否 |
| 镉 | / | / | ND | 否 |
|  | / | / | ND | 否 |
| 铬（六价） | / | / | ND | 否 |
|  | / | / | ND | 否 |
| 铜 | / | / | ND | 否 |
|  | / | / | ND | 否 |
| 铅 | / | / | ND | 否 |
|  | / | / | ND | 否 |
| 汞 | / | / | ND | 否 |
|  | / | / | ND | 否 |
| 镍 | / | / | ND | 否 |
|  | / | / | ND | 否 |
| 锌 | / | / | ND | 否 |
|  | / | / | ND | 否 |
| 氟化物 | / | / | ND | 否 |

表 10-3  地下水空白试验控制记录

| 检测项目 | 试验结果 mg/L | 空白样品是否污染 |
| --- | --- | --- |
|  | 实验空白 | 全程序空白 | 运输空白 |  |
| 总硬度 | ND | / | / | 否 |
| 溶解性总固体 | ND | / | / | 否 |
| 硫酸盐 | ND | / | / | 否 |
| 氯化物 | ND | / | / | 否 |
| 铁 | ND | ND | / | 否 |
|  | ND | / | / | 否 |
| 锰 | ND | ND | / | 否 |
|  | ND | / | / | 否 |
| 铜 | ND | ND | / | 否 |
|  | ND | / | / | 否 |
| 锌 | ND | ND | / | 否 |
|  | ND | / | / | 否 |
| 铝 | ND | ND | / | 否 |
|  | ND | / | / | 否 |
| 挥发性酚类 | ND | / | / | 否 |
| 阴离子表面活性剂 | ND | / | / | 否 |
| 耗氧量 | ND | / | / | 否 |
| 氨氮 | ND | / | / | 否 |
| 硫化物 | ND | / | / | 否 |
| 钠 | ND | ND | / | 否 |
|  | ND | / | / | 否 |
| 亚硝酸盐 | ND | / | / | 否 |
| 硝酸盐 | ND | / | / | 否 |
| 氰化物 | ND | / | / | 否 |
| 氟化物 | ND | / | / | 否 |
| 碘化物 | ND | / | / | 否 |
| 汞 | ND | / | / | 否 |
| 砷 | ND | / | / | 否 |
| 硒 | ND | / | / | 否 |
| 镉 | ND | / | / | 否 |
| 铬（六价） | ND | / | / | 否 |
| 铅 | ND | / | / | 否 |
| 三氯甲烷 | ND | ND | ND | 否 |
| 四氯化碳 | ND | ND | ND | 否 |
| 苯 | ND | ND | ND | 否 |
| 甲苯 | ND | ND | ND | 否 |
| 乙苯 | ND | ND | ND | 否 |
| 铬 | ND | / | / | 否 |
| 苯并[a]芘 | ND | / | / | 否 |

### 10.5.2 定量校准

（1）标准物质

分析仪器校准首先选用有证标准物质。当没有有证标准物质时，也可用纯度较高（一般不低于98%）、性质稳定的化学试剂直接配制仪器校准用标准溶液。本项目分析仪器校准均选用有证标准物质。

（2）校准曲线

采用校准曲线法进行定量分析时，一般至少使用5个浓度梯度的标准溶液（除空白外），覆盖被测样品的浓度范围，且最低点浓度应接近方法测定下限的水平。分析测试方法有规定时，按分析测试方法的规定进行；分析测试方法无规定时，校准曲线相关系数要求为 R＞0.990。本项目校准曲线相关系数符合质控要求。

本项目连续进样分析时，进行校准曲线中间点浓度，确认分析仪器校准曲线是否发生显著变化。分析测试方法有规定的，按分析测试方法的规定进行；分析测试方法无规定时，无机检测项目分析测试相对偏差应控制在30%以内，有机检测项目分析测试相对偏差应控制在50%以内，超过此范围时需要查明原因，重新绘制校准曲线，并重新分析测试该批次全部样品。本项目校准曲线均准确有效。

（3）仪器稳定性检查

本项目每次检测均检查检测仪器设备是否正常完好，其校准状态标识是否有效，并做好相关记录。检测人员均正确操作检测仪器设备，并如实记录检测原始观察数据或现象。本项目检测期间仪器设备均正常完好， 校准状态有效，标识清晰，记录完整。

### 10.5.3 精密度控制

通过平行双样进行精密度控制。每批次样品分析时，每个检测项目均做平行双样分析。在每批次分析样品中，做10%的样品进行平行双样分析；当批次样品数＜20时，至少抽取1个样品进行平行双样分析。本项目共采集2份土壤现场平行样品（编号-P），1份地下水现场平行样品（编号-P）。

若平行双样测定值（原样浓度，平行样浓度）的相对偏差（RD）在允许范围内，则该平行双样的精密度控制为合格，否则为不合格。平行双样分析测试合格率要求应达到 95%。当合格率小于 95%时，应查明产生不合格结果的原因，采取适当的纠正和预防措施。除对不合格结果重新分析测试外，应再增加 5%~15%的平行双样分析比例，直至总合格率达到 95%。

### 表10-4~表10-5的平行样样品检测结果表明，土壤中VOCs、SVOCs、理化、金属、指标平行样的相对偏差均符合质控要求，地下水中 VOCs、理化、金属、指标平行样的相对偏差均符合质控要求.

表10-4 土壤平行样质量控制汇总

| 样品编号/点位名称 | 检测项目 | 原样浓度 （mg/kg） | 平行样浓度 （mg/kg） | 相对偏差% | 控制要求% | 结果符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AN02300122T005 （T3柱状样） 2.0-3.5m | 砷 | 10.2 | 11.8 | -8 | ≤10% | 符合 |
| AN02300122T010 （T6表层土） 0-0.5m |  | 15.2 | 17.4 | -7 | ≤10% | 符合 |
| AN02300122T011 （T7表层土） 0-0.5m |  | 18.8 | 21.2 | -6 | ≤10% | 符合 |
| AN02300122T005 （T3柱状样） 2.0-3.5m | 镉 | 0.71 | 0.83 | -8 | ≤30% | 符合 |
| AN02300122T010 （T6表层土） 0-0.5m |  | 1.02 | 1.18 | -8 | ≤30% | 符合 |
| AN02300122T011 （T7表层土） 0-0.5m |  | 0.80 | 0.92 | -7 | ≤30% | 符合 |
| AN02300122T005 （T3柱状样） 2.0-3.5m | 铬 （六价） | ND | ND | NC | ≤20% | / |
| AN02300122T010 （T6表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤20% | / |
| AN02300122T011 （T7表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤20% | / |
| AN02300122T005 （T3柱状样） 2.0-3.5m | 铜 | 23 | 25 | -5 | ≤20% | 符合 |
| AN02300122T010 （T6表层土） 0-0.5m |  | 34 | 38 | -6 | ≤20% | 符合 |
| AN02300122T011 （T7表层土） 0-0.5m |  | 19 | 21 | -5 | ≤20% | 符合 |
| AN02300122T005 （T3柱状样） 2.0-3.5m | 铅 | 145 | 161 | -6 | ≤20% | 符合 |
| AN02300122T010 （T6表层土） 0-0.5m |  | 103 | 113 | -5 | ≤20% | 符合 |
| AN02300122T011 （T7表层土） 0-0.5m |  | 194 | 216 | -6 | ≤20% | 符合 |
| AN02300122T005 （T3柱状样） 2.0-3.5m | 汞 | 0.055 | 0.061 | -6 | ≤35% | 符合 |
| AN02300122T010 （T6表层土） 0-0.5m |  | 0.067 | 0.077 | -7 | ≤35% | 符合 |
| AN02300122T011 （T7表层土） 0-0.5m |  | 0.049 | 0.055 | -6 | ≤35% | 符合 |
| AN02300122T005 （T3柱状样） 2.0-3.5m | 镍 | 42 | 46 | -5 | ≤20% | 符合 |
| AN02300122T010 （T6表层土） 0-0.5m |  | 45 | 51 | -7 | ≤20% | 符合 |
| AN02300122T011 （T7表层土） 0-0.5m |  | 38 | 34 | 6 | ≤20% | 符合 |
| AN02300122T005 （T3柱状样） 2.0-3.5m | 四氯化碳 | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T010 （T6表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T011 （T7表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T005 （T3柱状样） 2.0-3.5m | 氯仿 | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T010 （T6表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T011 （T7表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T005 （T3柱状样） 2.0-3.5m | 氯甲烷 | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T010 （T6表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T011 （T7表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T005 （T3柱状样） 2.0-3.5m | 1,1-二氯乙烷 | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T010 （T6表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T011 （T7表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T005 （T3柱状样） 2.0-3.5m | 1,2-二氯乙烷 | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T010 （T6表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T011 （T7表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T005 （T3柱状样） 2.0-3.5m | 1,1-二氯乙烯 | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T010 （T6表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T011 （T7表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T005 （T3柱状样） 2.0-3.5m | 顺式-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T010 （T6表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T011 （T7表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T005 （T3柱状样） 2.0-3.5m | 反式-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T010 （T6表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T011 （T7表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T005 （T3柱状样） 2.0-3.5m | 二氯甲烷 | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T010 （T6表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T011 （T7表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T005 （T3柱状样） 2.0-3.5m | 1,2-二氯丙烷 | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T010 （T6表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T011 （T7表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T005 （T3柱状样） 2.0-3.5m | 1,1,1,2-四氯乙烷 | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T010 （T6表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T011 （T7表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T005 （T3柱状样） 2.0-3.5m | 1,1,2,2-四氯乙烷 | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T010 （T6表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T011 （T7表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T005 （T3柱状样） 2.0-3.5m | 四氯乙烯 | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T010 （T6表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T011 （T7表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T005 （T3柱状样） 2.0-3.5m | 1,1,1-三氯乙烷 | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T010 （T6表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T011 （T7表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T005 （T3柱状样） 2.0-3.5m | 1,1,2-三氯乙烷 | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T010 （T6表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T011 （T7表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T005 （T3柱状样） 2.0-3.5m | 三氯乙烯 | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T010 （T6表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T011 （T7表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T005 （T3柱状样） 2.0-3.5m | 1,2,3-三氯丙烷 | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T010 （T6表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T011 （T7表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T005 （T3柱状样） 2.0-3.5m | 氯乙烯 | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T010 （T6表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T011 （T7表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T005 （T3柱状样） 2.0-3.5m | 苯 | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T010 （T6表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T011 （T7表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T005 （T3柱状样） 2.0-3.5m | 氯苯 | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T010 （T6表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T011 （T7表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T005 （T3柱状样） 2.0-3.5m | 1,2-二氯苯 | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T010 （T6表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T011 （T7表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T005 （T3柱状样） 2.0-3.5m | 1,4-二氯苯 | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T010 （T6表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T011 （T7表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T005 （T3柱状样） 2.0-3.5m | 乙苯 | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T010 （T6表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T011 （T7表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T005 （T3柱状样） 2.0-3.5m | 甲苯 | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T010 （T6表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T011 （T7表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T005 （T3柱状样） 2.0-3.5m | 间,对-二甲苯 | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T010 （T6表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T011 （T7表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T005 （T3柱状样） 2.0-3.5m | 邻二甲苯 | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T010 （T6表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T011 （T7表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤25% | / |
| AN02300122T005 （T3柱状样） 2.0-3.5m | 硝基苯 | ND | ND | NC | ≤40% | / |
| AN02300122T010 （T6表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤40% | / |
| AN02300122T011 （T7表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤40% | / |
| AN02300122T005 （T3柱状样） 2.0-3.5m | 苯胺 | ND | ND | NC | ≤40% | / |
| AN02300122T010 （T6表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤40% | / |
| AN02300122T011 （T7表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤40% | / |
| AN02300122T005 （T3柱状样） 2.0-3.5m | 2-氯酚 | ND | ND | NC | ≤40% | / |
| AN02300122T010 （T6表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤40% | / |
| AN02300122T011 （T7表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤40% | / |
| AN02300122T005 （T3柱状样） 2.0-3.5m | 苯并[a]蒽 | ND | ND | NC | ≤40% | / |
| AN02300122T010 （T6表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤40% | / |
| AN02300122T011 （T7表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤40% | / |
| AN02300122T005 （T3柱状样） 2.0-3.5m | 苯并[a]芘 | ND | ND | NC | ≤40% | / |
| AN02300122T010 （T6表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤40% | / |
| AN02300122T011 （T7表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤40% | / |
| AN02300122T005 （T3柱状样） 2.0-3.5m | 苯并[b]荧蒽 | ND | ND | NC | ≤40% | / |
| AN02300122T010 （T6表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤40% | / |
| AN02300122T011 （T7表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤40% | / |
| AN02300122T005 （T3柱状样） 2.0-3.5m | 苯并[k]荧蒽 | ND | ND | NC | ≤40% | / |
| AN02300122T010 （T6表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤40% | / |
| AN02300122T011 （T7表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤40% | / |
| AN02300122T005 （T3柱状样） 2.0-3.5m | 䓛 | ND | ND | NC | ≤40% | / |
| AN02300122T010 （T6表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤40% | / |
| AN02300122T011 （T7表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤40% | / |
| AN02300122T005 （T3柱状样） 2.0-3.5m | 二苯并[a, h]蒽 | ND | ND | NC | ≤40% | / |
| AN02300122T010 （T6表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤40% | / |
| AN02300122T011 （T7表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤40% | / |
| AN02300122T005 （T3柱状样） 2.0-3.5m | 茚并[1,2,3-cd]芘 | ND | ND | NC | ≤40% | / |
| AN02300122T010 （T6表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤40% | / |
| AN02300122T011 （T7表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤40% | / |
| AN02300122T005 （T3柱状样） 2.0-3.5m | 萘 | ND | ND | NC | ≤40% | / |
| AN02300122T010 （T6表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤40% | / |
| AN02300122T011 （T7表层土） 0-0.5m |  | ND | ND | NC | ≤40% | / |
| AN02300122T005 （T3柱状样） 2.0-3.5m | 氟化物 | 476 | 412 | 8 | ≤20% | 符合 |
| AN02300122T010 （T6表层土） 0-0.5m |  | 362 | 420 | -8 | ≤20% | 符合 |
| AN02300122T011 （T7表层土） 0-0.5m |  | 385 | 451 | --8 | ≤20% | 符合 |
| AN02300122T005 （T3柱状样） 2.0-3.5m | 锌 | 56 | 64 | -7 | ≤20% | 符合 |
| AN02300122T010 （T6表层土） 0-0.5m |  | 62 | 56 | 6 | ≤20% | 符合 |
| AN02300122T011 （T7表层土） 0-0.5m |  | 51 | 57 | -6 | ≤20% | 符合 |
| AN02300122T005 （T3柱状样） 2.0-3.5m | pH值 | 7.79 | 7.65 | +0.14 | ≤0.3pH | 符合 |
| AN02300122T010 （T6表层土） 0-0.5m |  | 7.70 | 7.54 | +0.16 | ≤0.3pH | 符合 |
| AN02300122T011 （T7表层土） 0-0.5m |  | 7.64 | 7.49 | +015 | ≤0.3pH | 符合 |

注 1：“ND”表示该检测项目未检出，检出限详见表7-1。

注 2：“NC”表示平行双样的检测浓度均低于检出限，该组相对偏差无法计算。

表10-5 地下水平行样质量控制汇总

| 样品编号/ 点位名称 | 检测项目 | 原样浓度 mg/L | 平行样浓度 mg/L | 相对 偏差% | 控制要求% | 结果符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AN02300122YS003 S3 | 总硬度 | 249 | 273 | -5 | ≤10 | 合格 |
|  | 溶解性总固体 | 493 | 571 | -8 | ≤10 | 合格 |
|  | 硫酸盐 | 43.2 | 49.4 | -7 | ≤10 | 合格 |
|  | 氯化物 | 41.7 | 46.3 | -6 | ≤10 | 合格 |
| AN02300122YS003 S3 | 铁 | ND | ND | NC | ≤10 | / |
|  | 锰 | ND | ND | NC | ≤10 | / |
|  | 铜 | ND | ND | NC | ≤10 | / |
|  | 锌 | ND | ND | NC | ≤10 | / |
|  | 铝 | ND | ND | NC | ≤25 | / |
|  | 挥发性酚类 | ND | ND | NC | ≤10 | / |
|  | 阴离子表面活性剂 | ND | ND | NC | ≤10 | / |
|  | 耗氧量 | 0.76 | 0.84 | -5 | ≤10 | 合格 |
|  | 氨氮 | ND | ND | NC | ≤10 | / |
|  | 硫化物 | ND | ND | NC | ≤10 | / |
|  | 钠 | 44.6 | 49.6 | -6 | ≤10 | 合格 |
|  | 亚硝酸盐 | ND | ND | NC | ≤10 | / |
|  | 硝酸盐 | 3.7 | 4.1 | -6 | ≤10 | 合格 |
|  | 氰化物 | ND | ND | NC | ≤10 | / |
|  | 氟化物 | 0.8 | 0.8 | 0 | ≤10 | 合格 |
|  | 碘化物 | ND | ND | NC | ≤10 | / |
|  | 汞 | ND | ND | NC | ≤10 | / |
|  | 砷 | ND | ND | NC | ≤10 | / |
|  | 硒 | ND | ND | NC | ≤10 | / |
|  | 镉 | ND | ND | NC | ≤10 | / |
|  | 铬（六价） | ND | ND | NC | ≤10 | / |
|  | 铅 | ND | ND | NC | ≤10 | / |
|  | 三氯甲烷 | ND | ND | NC | ≤30 | / |
|  | 四氯化碳 | ND | ND | NC | ≤30 | / |
|  | 苯 | ND | ND | NC | ≤30 | / |
|  | 甲苯 | ND | ND | NC | ≤30 | / |
|  | 乙苯 | ND | ND | NC | ≤30 | / |
| AN02300122YS003 S3 | 铬 | ND | ND | NC | ≤10 | / |
|  | 苯并[a]芘 | ND | ND | NC | ≤30 | / |

注 1：“ND”表示该检测项目未检出，检出限详见表7-1。

注 2：“NC”表示平行双样的检测浓度均低于检出限，该组相对偏差无法计算。

### 10.5.4准确度控制

（1）使用有证标准物质

当具备与被测样品基本相同或类似的有证标准物质时，应在每批样品分析时同步插入有证标准物质样品进行测定。当测定有证标准物质样品的结果落在保证值范围内时，可判定该批样品分析测试准确度合格，但若不能落在保证值范围内则判定为不合格，应查明其原因， 并对该批样品和该标准物质重新测定核查。

对有证标准物质样品分析测试合格率要求应达到 100%。当出现不合格结果时，应查明其原因，采取适当的纠正和预防措施，并对该标准物质样品及与之关联的详查送检样品重新进行分析测试。

土壤标准样品是直接用土壤样品或模拟土壤样品制得的一种固体物质，土壤标准样品具有良好的均匀性、稳定性和长期的可保持性。土壤标准物质可用于分析方法的验证和标准化，校正并标定分析测试仪器，评定测定方法的准确度和测试人员的技术水平，进行质量保证工作，实现各实验室内及实验室间、行业之间、国家之间数据可比性和一致性。

本项目土壤中大部分金属指标，水中大部分金属指标、理化指标检测项目购买了有证标准物质，检测过程对于所有标准样品的检测结果表明，检测浓度均在其质控范围内。标准样品准确度质量控制见下表。

表10-6 标准样品准确度质量控制

| 标准样品名称 | 检测元素 | 检测浓度 | 质控要求 | 结果符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤质控样品 GBW07390 | 砷 | 13.4mg/kg | 13.7±1.2mg/kg | 符合 |
| 土壤质控样品 GBW07390 | 镉 | 0.16mg/kg | 0.16±0.01mg/kg | 符合 |
| 土壤质控样品 GBW07390 | 铜 | 33mg/kg | 32±2mg/kg | 符合 |
| 土壤质控样品GBW07390 | 铅 | 25mg/kg | 26±2mg/kg | 符合 |
| 土壤质控样品 GBW07390 | 汞 | 0.055mg/kg | 0.053±0.006mg/kg | 符合 |
| 土壤质控样品GBW07390 | 镍 | 39mg/kg | 38±2mg/kg | 符合 |
| TMQC0133 | 铬（六价） | 9.6mg/kg | 9.1±1.1mg/kg | 符合 |
| B21040146 | 总硬度 | 3.23mmol/L | 3.29±0.21mmol/L | 符合 |
| 201940 | 硫酸盐 | 45.7mg/L | 45.7±2mg/L | 符合 |
| B21070422 | 氯化物 | 51.2mg/L | 50.1±2.2mg/L | 符合 |
| B21040301 | 铁 | 1.38mg/L | 1.37±0.09mg/L | 符合 |
| B2004034 | 锰 | 0.319mg/L | 0.317±0.017mg/L | 符合 |
| B2005027 | 铜 | 1.20mg/L | 1.16±0.06mg/L | 符合 |
| B2004138 | 锌 | 2.16mg/L | 2.15±0.12mg/L | 符合 |
| B21040007 | 铝 | 0.294mg/L | 0.288±0.018mg/L | 符合 |
| 200350 | 挥发性酚类 | 40.7mg/L | 40.2±2.7mg/L | 符合 |
| B21050395 | 阴离子表面活性剂 | 10.6mg/L | 10.4±0.6mg/L | 符合 |
| B2010108 | 耗氧量 | 23.8mg/L | 25±1.5mg/L | 符合 |
| B2004190 | 氨氮 | 7.21mg/L | 7.05±0.41mg/L | 符合 |
| B2010096 | 硫化物 | 2.26mg/L | 2.25±1.2mg/L | 符合 |
| B21070220 | 钠 | 16.2mg/L | 16.1+0.9mg/L | 符合 |
| B2005010 | 亚硝酸盐 | 4.24mg/L | 4.05±0.25mg/L | 符合 |
| 200847 | 硝酸盐 | 2.21mg/L | 2.19±0.08mg/L | 符合 |
| 202276 | 氰化物 | 72.3ug/L | 71.7±6.3ug/L | 符合 |
| B2003016 | 氟化物 | 0.541mg/L | 0.547±0.056mg/L | 符合 |
| B22020147 | 碘化物 | 1.22mg/L | 1.28±0.16mg/L | 符合 |
| B2006053 | 汞 | 16.1ug/L | 16.6±1.8ug/L | 符合 |
| 200454 | 砷 | 37.8ug/L | 38.3±3.5ug/L | 符合 |
| B21060298 | 硒 | 18.1mg/L | 17.5±0.9mg/L | 符合 |
| B21050043 | 镉 | 30.0 ug/L | 29.1±1.5ug/L | 符合 |
| 203355 | 六价铬 | 0.254mg/L | 0.253±0.011mg/L | 符合 |
| QJ-1912 | 铅 | 5.36mg/L | 5.14±0.46mg/L | 符合 |
| B21060336 | 铬 | 1.79mg/L | 1.83±0.09mg/L | 符合 |

（2）加标回收率

除以上指标外，如果没有合适的土壤和地下水有证标准物质或质控样品时，本项目采用加标回收率试验来对准确度进行控制。

加标率：若没有合适的土壤或地下水基体有证标准物质时，应采用基体加标回收率试验对准确度进行控制。每批次同类型分析样品中，应随机抽取 5%的样品进行加标回收率试验； 当每批次分析样品数＜20时，应至少随机抽取 1 个样品进行加标回收率试验。此外，在进行有机污染物样品分析时，最好能进行替代物加标回收率试验。

加标量：加标量视被测组分含量而定，含量高的加入被测组分含量的 0.5~1.0 倍，含量低的加 2~3 倍，但加标后被测组分的总量不得超出方法的测定上限。加标浓度宜高，体积应小，不应超过原试样体积的 1%，否则需进行体积校正。

此外，在进行有机污染物样品分析时，最好能进行替代物加标回收率试验。基体加标和替代物加标回收率试验应在样品前处理之前加标，加标样品与试样应在相同的前处理和分析条件下进行分析测试。

基体加标：在空白样品和实际样品中加入已知量的标样，空白样品的加标浓度是方法检出限的 3~10 倍，实际样品的加标浓度是样品浓度的 1~3 倍，根据标准的要求通过回收率判定质控是否合格。若基体加标回收率在规定的允许范围内，则该加标回收率试验样品的准确度控制为合格，否则为不合格。对基体加标回收率试验结果合格率的要求应达到 100%。当出现不合格结果时，应查明其原因，采取适当的纠正和预防措施，并对该批次样品重新进行分析测试。

替代物加标：挥发性有机物和半挥发性有机物测定时加入替代物，通过回收率评价样品基体、样品处理过程对分析结果的影响。本项目每个样品以及所有的质控样品均进行替代物加标检测。

合格要求：加标回收率应在加标回收率允许范围之内。当加标回收合格率小于 70%时， 对不合格者重新进行回收率的测定，并另增加 10%~20%的试样作加标回收率测定，直至总合格率大于或等于 70%。

表10-7~表10-8的加标回收率样品汇总检测结果表明，土壤中 VOCs、SVOCs、金属加标回收率均符合质控要求，地下水中 VOCs、理化、金属加标回收率均符合质控要求。

表10-7 土壤加标回收率质量控制

| 样品点位 | 检测项目 | 加标量/加标浓度 | 检测值 | 回收率% | 质控要求% | 结果符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JSAN02300122T011 （T7表层土） 0-0.5m | 铬（六价） | 10mg/kg | 8.6mg/kg | 86 | 70-130 | 合格 |
|  | 四氯化碳 | 10ug/kg | 10.1ug/kg | 101 | 70-130 | 合格 |
|  | 氯仿 | 10ug/kg | 7.1ug/kg | 71 | 70-130 | 合格 |
|  | 氯甲烷 | 10ug/kg | 8.3ug/kg | 83 | 70-130 | 合格 |
|  | 1,1-二氯乙烷 | 10ug/kg | 11.5ug/kg | 115 | 70-130 | 合格 |
|  | 1,2-二氯乙烷 | 10ug/kg | 9.4ug/kg | 94 | 70-130 | 合格 |
|  | 1,1-二氯乙烯 | 10ug/kg | 12.1ug/kg | 121 | 70-130 | 合格 |
|  | 顺式-1,2-二氯乙烯 | 10ug/kg | 9.2ug/kg | 92 | 70-130 | 合格 |
|  | 反式-1,2-二氯乙烯 | 10ug/kg | 9.3ug/kg | 93 | 70-130 | 合格 |
|  | 二氯甲烷 | 10ug/kg | 11.2ug/kg | 112 | 70-130 | 合格 |
|  | 1,2-二氯丙烷 | 10ug/kg | 10.2ug/kg | 102 | 70-130 | 合格 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10ug/kg | 9.1ug/kg | 91 | 70-130 | 合格 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 10ug/kg | 8.9ug/kg | 89 | 70-130 | 合格 |
|  | 四氯乙烯 | 10ug/kg | 12.3ug/kg | 123 | 70-130 | 合格 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | 10ug/kg | 8.2ug/kg | 82 | 70-130 | 合格 |
| JSAN02300122T011 （T7表层土） 0-0.5m | 1,1,2-三氯乙烷 | 10ug/kg | 10.4ug/kg | 104 | 70-130 | 合格 |
|  | 三氯乙烯 | 10ug/kg | 7.5ug/kg | 75 | 70-130 | 合格 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | 10ug/kg | 7.3ug/kg | 73 | 70-130 | 合格 |
|  | 氯乙烯 | 10ug/kg | 7.8ug/kg | 78 | 70-130 | 合格 |
|  | 苯 | 10ug/kg | 11.6ug/kg | 116 | 70-130 | 合格 |
|  | 氯苯 | 10ug/kg | 9.7ug/kg | 97 | 70-130 | 合格 |
|  | 1,2-二氯苯 | 10ug/kg | 10.8ug/kg | 108 | 70-130 | 合格 |
|  | 1,4-二氯苯 | 10ug/kg | 11.3ug/kg | 113 | 70-130 | 合格 |
|  | 乙苯 | 10ug/kg | 7ug/kg | 70 | 70-130 | 合格 |
|  | 苯乙烯 | 10ug/kg | 7.7ug/kg | 77 | 70-130 | 合格 |
|  | 甲苯 | 10ug/kg | 11.7ug/kg | 117 | 70-130 | 合格 |
|  | 间,对-二甲苯 | 10ug/kg | 8ug/kg | 80 | 70-130 | 合格 |
|  | 邻二甲苯 | 10ug/kg | 7.1ug/kg | 71 | 70-130 | 合格 |
|  | 硝基苯 | 10mg/kg | 9.0mg/kg | 90 | 40-150 | 合格 |
|  | 苯胺 | 10mg/kg | 7.7mg/kg | 77 | 40-150 | 合格 |
|  | 2-氯酚 | 10mg/kg | 11.8mg/kg | 118 | 40-150 | 合格 |
|  | 苯并[a]蒽 | 10mg/kg | 8.9mg/kg | 89 | 40-150 | 合格 |
|  | 苯并[a]芘 | 10mg/kg | 11.3mg/kg | 113 | 40-150 | 合格 |
|  | 苯并[b]荧蒽 | 10mg/kg | 7.1mg/kg | 71 | 40-150 | 合格 |
|  | 苯并[k]荧蒽 | 10mg/kg | 12.0mg/kg | 120 | 40-150 | 合格 |
|  | 䓛 | 10mg/kg | 9.9mg/kg | 99 | 40-150 | 合格 |
| JSAN02300122T011 （T7表层土） 0-0.5m | 二苯并[a, h]蒽 | 10mg/kg | 9.8mg/kg | 98 | 40-150 | 合格 |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 10mg/kg | 8.5mg/kg | 85 | 40-150 | 合格 |
|  | 萘 | 10mg/kg | 11.2mg/kg | 112 | 40-150 | 合格 |

表10-8 地下水加标回收率质量控制

| 样品点位 | 检测项目 | 加标量/加标浓度 | 检测值 | 回收率% | 质控要求% | 结果符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JSAN02300122YS003 S3 | 三氯甲烷 | 10μg/L | 7.8ug/L | 78 | 60-130 | 合格 |
|  | 四氯化碳 | 10μg/L | 10.5ug/L | 105 | 60-130 | 合格 |
|  | 苯 | 10μg/L | 8.0ug/L | 80 | 60-130 | 合格 |
|  | 甲苯 | 10μg/L | 8.6ug/L | 86 | 60-130 | 合格 |
|  | 乙苯 | 10μg/L | 7.3ug/L | 73 | 60-130 | 合格 |
|  | 苯并[a]芘 | 10μg/L | 10.1ug/L | 101 | 60-120 | 合格 |

附件：

附件1 土壤污染隐患重点场所、重点设施设备排查表

## 附件2 实验室样品分析检测报告

# 附图

## 附图1本场地平面布置图

## 附图2土壤监测点位分布图

## 附图3地下水监测点位分布图

# Text boxes

地下水流向

S2

S1

S3